## Slide 1: Prezentáció
Koncz Vince Várnagy Tibor

## Slide 2: Hálózati struktúra

## Slide 3: Hálózati struktúra
Hálózatunk tartalmaz:
6 belső (LAN) hálózatot
  1 ASA (Tűzfal rendszer)
  1 Internet hálózat
  1 VLAN közeg
  2 WIFI hálózatot
  1 VPN hálózat
1 nagy WAN közeget
  7 különböző WAN hálózat

## Slide 4: IPv4 Címek
Hálózat | Eszköz Típusa | Eszköz Neve | Hálózat Azonosító | Forgalomirányítás Típusa | Használt Protokolok
VLAN | Router (1941) | VlanR1 | Vlan10:10.0.10.0/24 Vlan20:10.0.20.0/24 Vlan30:10.0.30.0/24 Vlan40:10.0.40.0/24 | EIGRP Router-ID: | PAT, LACP, HSRP
VLAN | Router (1941) | VlanR2 |  | EIGRP Router-ID | PAT, LACP, HSRP Dial-up VPN
Wifi | WRT300N | WR1 | LAN:192.168.50.0/24 |  | -
Wifi | WRT300N | WR2 | LAN:192.168.100.0/24 |  | PAT
VPN | Router (1941) | VPN | LAN:192.168.10.0/24 | EIGRP: Router-ID: | PAT, Dial-up VPN(user)
Tűzfal Közeg | ASA (5506-X) | ASA | ADMIN:172.16.0.128/25 INSIDE:172.16.0.0/25 | Statikus | PAT/NAT, SSH, ACL, DHCPd
Internet | Router (1941) | IR | LAN:192.168.0.0/24 | EIGRP: Router-ID: | NAT

## Slide 5: IPv4 Címek (WAN kapcsolatok)
Kapcsolatba Tartozó Eszközök Nevei | Eszközök Típusai | Hálózat azonosító | Portok és pontos címek | Forgalomirányítások Típusai | Router-IDk
IR KR1 | Router (1941) Router (1941) | 8.8.4.0/28 | S0/0/0, 8.8.4.1 S0/0/0, 8.8.4.2 | EIGPR | 1.1.1.1 2.2.2.2
KR1 ASA | Router (1941) ASA (5506-X) | 1.2.3.0/29 | G0/0, 1.2.3.2 G1/1, 1.2.3.1 | EIGRP Statikus | 2.2.2.2
KR1 WifiR1 | Router (1941) Router (1941) | 5.0.0.0/30 | S0/1/0, 5.0.0.2 S0/1/0, 5.0.0.1 | EIGRP | 2.2.2.2 3.3.3.3
KR1 KR2 | Router (1941) Router (1941) | 5.5.5.0/30 | S0/0/1, 5.5.5.2 S0/0/1, 5.5.5.1 | EIGRP EIGRP | 2.2.2.2 4.4.4.4
KR2 VPN | Router (1941) Router (1941) | 175.65.41.0/30 | S0/1/0, 175.65.41.1 S0/0/0, 175.65.41.2 | EIGRP | 4.4.4.4 5.5.5.5

## Slide 6: IPv4 Címek (WAN kapcsolatok)
Kapcsolatba Tartozó Eszközök Nevei | Eszközök Típusai | Hálózat azonosító | Portok és pontos címek | Forgalomirányítások Típusai | Router-IDk
KR2 VlanR1 | Router (1941) Router (1941) | 1.1.1.0/30 | S0/1/1, 1.1.1.1 S0/1/1, 1.1.1.2 | EIGRP | 4.4.4.4 7.7.7.7
KR2 VlanR2 | Router (1941) Router (1941) | 1.1.1.4/30 | S0/0/0, 1.1.1.5 S0/0/0, 1.1.1.6 | EIGRP | 4.4.4.4 6.6.6.6
WifiR1 WR1 | Router (1941) WRT300N | 5.0.0.8/30 | G0/0, 5.0.0.9 0/0, 5.0.0.10 | EIGRP Statikus | 3.3.3.3
WifiR1 WR2 | Router (1941) WRT300N | 5.0.0.4/30 | G0/1, 5.0.0.5 0/0, 5.0.0.6 | EIGRP Statikus | 3.3.3.3

## Slide 7: IPv6 Címek
Hálózat | Eszköz Típusa | Eszköz Neve | Hálózat Azonosító | Forgalomirányítás Típusa | Használt Protokolok
VLAN | Router (1941) | VlanR1 | Vlan10: 2001:1:1::/64 Vlan20: 2001:1:2::/64 Vlan30: 2001:1:3::/64 Vlan40: 2001:1:4::/64 | OSPFv6 | -
IR | Router (1941) | IR | LAN: 2001:4860:4860::/64 | OSPFv6 | -

## Slide 8: IPv6 Címek (WAN kapcsolatok)
Kapcsolatba Tartozó Eszközök Nevei | Eszközök Típusai | Hálózat azonosító | Portok és pontos címek | Forgalomirányítások Típusai | Router-IDk
VlanR1 KR2 | Router (1941) Router (1941) | 2001:db8:1::/64 | S0/1/1, 2001:db8:1::1 S0/1/1, 2001:db8:1::2 | OSPFv6 | 1.1.1.1 2.2.2.2
KR2 KR1 | Router (1941) Router (1941) | 2001:db8:2::/64 | S0/0/1, 2001:db8:2::1 S0/0/1, 2001:db8:2::2 | OSPFv6 | 2.2.2.2 3.3.3.3
KR1 IR | Router (1941) Router (1941) | 2001:db8:3::/64 | S0/0/0, 2001:db8:3::2 S0/0/0, 2001:db8:3::1 | OSPFv6 | 3.3.3.3 4.4.4.4

## Slide 9: Szerverek
Eszköz neve | Hálózata | Belső IPv4 címe | Külső IPv4 címe (NAT) | IPv6 Címe | Célja
HTTP1 | Internet | 192.168.0.4/24 | 8.8.4.5 | 2001:4860:4860::4444 | Web szerver
HTTP2 | Internet | 192.168.0.2/24 | 8.8.4.3 | 2001:4860:4860::2222 | Web szerver
HTTP3 | Wifi | 192.168.100.20/24 | 5.0.0.6:80 | - | Web szerver
HTTP4 | Tűzfal Közeg | 172.16.0.160/25 | 1.2.3.4 | - | Web szerver
DNS | Internet | 192.168.0.3/24 | 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 | DNS a Web szervereknek
Radius | Internet | 192.168.0.5/24 | 8.8.4.6 | 2001:4860:4860::6666 | WIFI számára fiókokat kezel
DHCP | VLAN | 10.0.10.10/26 | Nincs NAT-olva | DHCP | VLAN közegben DHCP szerver

## Slide 10: VLAN Közeg
A VLAN közegben 4 VLAN-t hoztunk létre:
Vlan10: 10.0.10.0/26, 2001:1:1::/64
Vlan20: 10.0.20.0/26, 2001:1:2::/64
Vlan30: 10.0.30.0/26, 2001:1:3::/64
Vlan40: 10.0.40.0/26, 2001:1:4::/64
Ebben a közegben alkalmaztunk egy DHCP szervert, amely az összes LAN-ra oszt IP címeket. Két határmenti routerünk van, egy közös IP címmel (HSRP, minden hálózatban a .3-as címet kapta), ennek köszönhetően ha az egyik router kiesik, akkor a másik áttudja venni az irányítást.

## Slide 11: VLAN Topológia

## Slide 12: VLAN Router (R1)
Az R1 routerünket úgy konfiguráltuk be, hogy a Vlan10 és a Vlan20-nak ő lesz a fő routere, valamint a Vlan30 és Vlan40-nek ő lesz a „backup” routere. Konfiguráltunk PAT-ot is, hogy a belső végponti eszközeink tudjanak kifele kommunikálni a routerünk külső IP címét használva

## Slide 13: VLAN Router (R1)
A Vlan végponti eszközei (szervert kivéve) DHCP címet kapnak. Az IPv4 címteret a szerveren, az IPv6 címteret pedig a routeren konfiguráltuk be. Ezen az eszközön EIGRP-t használtunk IPv4 forgalomirányításként, valamint OSPFv6-ot IPv6 forgalomirányításként.

## Slide 14: VLAN Router (R2)
R2 Routerünkben pedig a HSRP pont fordítva van. Vlan10 és Vlan20-nak ez a router lesz a másodlagos (Back-up) router. Vlan30 és Vlan40-nek pedig ez lesz a fő routere. Itt is alkalmaztunk PAT-ot, hogy itt is tudjanak kifele kommunikálni az eszközeink.

## Slide 15: VLAN Router (R2)
Valamint itt is kiadtuk a DHCP szervert IPv4 címek kiosztására. Itt viszont nem konfiguráltunk IPv6-ot, ennek köszönhetően itt csak EIGRP-t alkalmaztunk.
Viszont ezen a routeren konfiguráltunk Dial-UP VPN-t a VPN közeg számára. Ez lesz a VPN „szerverünk”

## Slide 16: Körzet Routerek Topológiája

## Slide 17: Körzet Routerek (KR2)
KR2 routerünk lesz az egyik körzet routerünk. Szerepe a LAN-ok közötti kapcsolat megvalósítása. Ezen az eszközön csak Serial portokat használtunk, valamint EIGRP és OSPFv6 is van forgalomirányításnak.

## Slide 18: Körzet Routerek (KR1)
KR1 lesz a másik körzet routerünk. Feladata ugyanaz mint KR2-nek, a LAN hálózatok összekötése. Itt is alkalmaztunk EIGRP-t valamint OSPFv6-ot

## Slide 19: VPN Közeg Topológiája

## Slide 20: VPN(R1) és VPN csatlakozás teszt
A VPN routeren található szintén EIGRP, valamint PAT is, hogy a belső eszközeink tudjanak kifele kommunikálni. Alsó képen látható a VPN paraméterei és a sikeres csatlakozás.

## Slide 21: WIFI Közeg Topológiája

## Slide 22: Wifi Közeg (WifiR1)
WifiR1 routerünk egy határmenti routerként fog dolgozni. Ebbe a routerbe csatlakozik bele a két Soho router, két külön hálózattal. Itt is EIGRP-t alkalmaztunk forgalomirányításként. A Soho routerek GigabitEthernet-et használnak, a kifele csatlakozó hálózat (KR1-fele) pedig Serial-t.

## Slide 23: Wifi Közeg (WR1)
WR1 Soho Router lesz az egyik olyan eszköz, amely a készülékei csatlakozásának hitelesítéséhez a Radius szervert fogja alkalmazni.

## Slide 24: Wifi Közeg (WR1)
Wifi beállításai a következők:
SSID: QuestNetwork
SSID Szórása: Enabled
Wireless Security: WPA Enterprise
Security Encryption: AES
Radius Server: 8.8.4.6:1645
Radius Shared Secret Key: WifiQuest

## Slide 25: Wifi Közeg (WR2)
WR2 lesz a másik Soho routerünk, ez a router már nem használ Radius szerveres hitelesítést. Ebben a hálózatban van a HTTP3 szerverünk, így port továbbítást itt is alkalmaztunk.

## Slide 26: Wifi Közeg (WR2)
Wifi beállításai a következők:
SSID: AdminSite
SSID Szórása: Disabled
Wireless Security: WPA2 Personal
Security Encryption: AES
Passphrase: AdminPassword123

## Slide 27: Wifi Közeg (WR2)
Valamint itt lesz a HTTP3-nak egy PAT készítve, aminek segítségével kívülről is elérhető lesz a szerverünk kizárólag HTTP protokolon keresztül (Port: 80)

## Slide 28: Tűzfal Közeg Topológiája

## Slide 29: Tűzfal Közeg (ASA)
ASA Tűzfal eszközön 3 különböző hálózatot konfiguráltunk, 3 különböző prioritás szintel:
GIG1/1: OUTSIDE, security-level 0
GIG1/2: INSIDE, security-level 50
GIG1/3: ADMIN, security-level 100
Valamint itt is alkalmaztunk PAT/NAT-ot. Az ADMIN eszközeit statikus címre natoltuk, az INSIDE eszközeit hálózat szinten PAToltuk ki. Alkalmaztunk statikus forgalomirányítást OUTSIDE fele.

## Slide 30: Tűzfal Közeg (ASA)
Valamint itt alkalmaztunk ACL-eket is. Beengedtük a DNS szervert, hogy használható legyen, valamint a HTTP szerverünket kiengedtük, hogy belső hálózaton kívül is ellehessen érni IP cím alapján is, és DNS által generált URL cím alapján is. Konfiguráltunk egy SSH-t is, hogy az ADMIN laptop beletudjon nézni az ASA felületére, amennyiben ez szükséges lenne. És végül konfiguráltunk egy DHCPd-t is, hogy az eszközök kapjanak automatikusan címet.

## Slide 31: Internet Közeg Topológiája

## Slide 32: Internet
Internet közegben 4 szerverünk van.
HTTP1
HTTP2
DNS
Radius
Ezeket a szervereket külön-külön mutatjuk be és mondjuk el, hogy melyiknek mi a szerepe. A routeren NAT segítségével mint a 4 szervernek adtunk külső IP címeket (ezért volt szükség itt a /28-as hálózatra).

## Slide 33: Internet Router (IR)
Itt a G0/0 lesz a belső (LAN) hálózat portja, valamint S0/0/0 lesz a külső portunk. Itt alkalmaztunk IPv4-et és IPv6-ot is, ennek köszönhetően van EIGRP illetve OSPFv6 konfigurációnk is. NAT-al adtunk az összes eszköznek állandó külső címet, hogy akadálymentes legyen a kommunikáció.

## Slide 34: Szerverek (HTTP1(Internet))
Belső IPv4 Címe: 192.168.0.4/24 Külső IPv4 Címe: 8.8.4.5/28 IPv6 Címe: 2001:4860:4860::4444/64
Az index.html-t a következőre módosítottam:
HTTP1 szerver elérése DNS szerver által generált URL segítéségével

## Slide 35: Szerverek (HTTP2(Internet))
Belső IPv4 Címe: 192.168.0.2/24 Külső IPv4 Címe: 8.8.4.3/28 IPv6 Címe: 2001:4860:4860::2222/64
Az index.html-t a következőre módosítottam:
HTTP2 szerver elérése DNS szerver által generált URL segítéségével

## Slide 36: Szerverek (HTTP3(Wifi))
Belső IPv4 Címe: 192.168.100.20/24 Külső IPv4 Címe: 5.0.0.6:80 IPv6 Címe: Nincs
Az index.html-t a következőre módosítottam:
HTTP3 szerver elérése DNS szerver által generált URL segítéségével

## Slide 37: Szerverek (HTTP4(Tűzfal))
Belső IPv4 Címe: 172.16.0.160/25 Külső IPv4 Címe: 1.2.3.4/29 IPv6 Címe: Nincs
Az index.html-t a következőre módosítottam:
HTTP4 szerver elérése DNS szerver által generált URL segítéségével

## Slide 38: Szerverek (Radius(Internet))
Belső IPv4 Címe: 192.168.0.5/24 Külső IPv4 Címe: 8.8.4.6/28 IPv6 Címe: 2001:4860:4860::6666/64
A Radius szerveren bekapcsoltuk az AAA szolgáltatást, itt csináltunk a WR1 Soho routerünknek egy konfigurációt Név: WR1 Client IP: 5.0.0.10 Server Type: Radius Key: WifiQuest
Valamint a kép alján látható 3 felhasználót.
Felhasználó: QuestX
Jelszó: QuestX

## Slide 39: Szerverek (DNS(Internet))
Belső IPv4 Címe: 192.168.0.3/24 Külső IPv4 Címe: 8.8.4.4/28 IPv6 Címe: 2001:4860:4860::8888/64 Ez a szerver lesz az összes hálózat DNS szervere. Minden hálózat ezt a szervert használja Domainnek. A DNS szerveren konfiguráltunk DNS (A record) valamint a két szerverünknek, amik rendelkeznek IPv6 címmel DNS64 (AAAA record) rekordokat is.

## Slide 40: Szerverek (DNS(Internet)) tesztek
IPv4

## Slide 41: Szerverek (DNS(Internet)) tesztek
IPv4

## Slide 42: Szerverek (DNS(Internet)) tesztek
IPv6

## Slide 43: Linux DNS konfigurációja
A Linux szerverre bekonfiguráltuk a 6 DNS címünket
4 darab IPv4 (A RECORD) DNS
2 darab IPv6 (AAAA RECORD) DNS
Szerverünknek adtunk egy IPv4 és IPv6 címet (a megadott paramétereink alapján).

## Slide 44: Linux IP konfiguráció
Verzió:2, megadtuk a pontos port nevét, megadtuk az IPv4 és IPv6 címeket, valamint az alapértelmezett átjárót. DNS nameserverek- nek megadtuk a loopback címet, valamint a szerver saját címét is.

## Slide 45: Linux DNS konfiguráció
Itt pedig megadtuk a paramétereket, majd a DNS címeket, rekord típusokat és az IP címeket. Utána megadtuk a beállításainkat.

## Slide 46: Linux DNS teszt

## Slide 47: Windows szerver
Windows szerverünknek a HTTP1 szervert csináltuk meg. Ez egy Windows 2012 R2 szerveren készült el.
IPv4 cím: 192.168.0.4/24
ROUTEv4: 192.168.0.1
IPv6 cím: 2001:4860:4860::4444/64
ROUTEv6: 2001:4860:4860::1

## Slide 48: IP cím konfiguráció
Két internetünk van: LAN: Belső hálózat (192.168.0.4) WAN: Kifele kommunikáció érdekében (DHCP)
Megadtuk az IP címeket, valamint az átjárókat

## Slide 49: IIS Telepítés
A kiszolgálókezelőben ide navigáltunk be:
Kezelés
Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása
Kiszolgálói szerepkörök
Bepipáljuk: Webkiszolgáló (IIS)
Utána tovább végig és telepítés

## Slide 50: IIS konfigurálása
A felügyeleti eszközökben megkeressük az IIS-t
Bemegyünk a Helyek részlegbe, majd a Default Web Site-hoz
Kötéseknél megadjuk a típust, állomásnevet, portot és ip címet
Ezután bemegyünk a C:\inetpub\wwwroot mappába és behelyezzük ide a .html fileunkat (jelen esetben index.html

## Slide 51: IIS konfigurálása
Majd az alapértelmezett dokumentumba beírjuk az index.html-t
Ezután bemegyünk a tűzfalba
  Bejövő szabály
  Új szabály (bal fent)
  Port
  TCP és Port szám pedig 80
  „Engedélyezze a kapcsolatot”
  Minden tartomány legyen bepipálva
  Névnek meg beírjuk hogy HTTP

## Slide 52: IIS konfigurálása és tesztje
Végül a kimenő szabályba is megadjuk ugyanezeket.
Ezután biztonság kedvéért CMD-be beírjuk hogy „iisreset”, hogy minden most megadott paraméter/szabály érvényes legyen
Végül beírjuk a DNS címet vagy az IP címét a szervernek.